《叉车使用单位自行检查技术要求》

开封市地方标准编制说明

- 编制的目的和意义

叉车作为机电类特种设备重要的一种，被广泛地用于工矿企业、货运物流园区等区域，为我国工业现代化发展做出了重要贡献。叉车的使用管理遵循《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022），其中要求在用叉车需要使用单位进行月度、年度的自行检查，并且对检查的原则和基本内容做出了规定。但是目前我省大部分叉车使用单位的管理能力参差不齐，多数还处于较低的水平，没有能力进行具体的月度、年度自行检查。本标准确定了在用叉车的月度、年度自行检查的检查周期、具体项目、检查方法和要求、合格与否的判定标准，可以指导叉车使用单位进行具体的自行检查操作。同时，其中的年度检查项目覆盖了检验机构的项目要求，在叉车的定期检验中，可以指导使用单位建立并规范相关的技术档案

二、任务来源及编制原则和依据

（一）任务来源

目前开封市叉车的自行检查工作主要是由叉车的使用单位来进行，而使用单位的相关人员大多没有接受过叉车自行检查的相关培训，对叉车的结构及性能了解的不透彻。仅凭经验来判定叉车是否检查到位并不能全面彻底的发现车车存在的安全隐患。叉车使用单位在自行检查中无相关标准与安全技术作为依据，从而无法科学、系统的对叉车进行自行检查，从而使叉车的日常使用过程中存在隐患。

全国范围内叉车自行检查相关标准与安全技术规范的缺失，造成叉车在使用过程中存在较多安全隐患，事故频发。如何消除叉车安全隐患，使叉车符合安全技术规范的要求，并保持叉车的安全使用性能，从而消除事故隐患，确保叉车安全运行，最终保护叉车使用人员与相关人员的安全避免事故发生，本标准的制定将对叉车自行检查提供相关的技术依据，帮助叉车使用单位的人员正确实施叉车自行检查工作，提高叉车安全水平改善叉车使用状况，对叉车使用单位的自行检查具有广泛的指导意义。

（二）主要起草单位

标准起草单位：河南省特种设备检验技术研究院开封分院，开封平煤新型炭材料科技有限公司 郑州合力叉车有限公司。主要起草人：霍建霖，黄沛，董文，霍鲲、费春娜。

表 1 标准主要起草人及其所承担的工作

| 姓名 | 专业 | 承担的工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 霍建霖 | 特种设备检验检测 | 项目组组长负责项目全过程（重点是国内外其他标准收集，标准的编制和编制说明的工作） |
| 黄沛 | 特种设备检验检测 | 项目副组长，参加方案确定、承担标准编写，参与项目具体实施，标准草案的起草 |
| 董文 | 特种设备检验检测 | 参与项目的编制，方案的确定，组织协调工作 |
| 霍鲲 | 特种设备检验检测 | 参与项目的编制，方案的确定，组织协调工作 |
| 费春娜 | 特种设备检验检测 | 参与项目的编制，方案的确定。 |

（三）标准编制原则和依据说明

标准是以保证保护人民人身安全，保证特种设备安全运行为准则，以科学的实验数据为依据，结合叉车使用单位的实际情况，经过标准制订小组集体研究而制定。

标准制订小组通过对相关的国内外标准、技术资料的分析，该标准的制定原则为：符合国家对特种设备安全标准制修订的有关规定和要求，依照国家相关安全标准，具体结合产品的实际情况制定，并根据GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定编写。

- 编制过程

（一）2023年03月08日，由河南省特种设备检验技术研究院开封分院牵头组织，联合开封平煤新型炭材料科技有限公司，郑州合力叉车有限公司，等单位成立了标准起草小组，主要负责标准制订工作的组织协调、资料的查阅收集、相关标准的要求、标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开研讨会，征集、整理和归纳相关的意见、标准送审等。

（二）广泛收集资料，起草标准草案

广泛收集国内外的资料，按照国家相关标准要求及开封市叉车使用单位实际情况，初步形成标准基本框架。2023 年03月份起，标准起草组召开会议对标准框架进行研讨，并征集省内相关专家的制标建议，形成标准初稿。

- 起草工作组依据查询、收集、调研的资料，根据开封电梯维保市场具体情况，会同专家的意见，多次讨论修改，在2023年8月完成了《叉车使用单位自行检查技术要求》（草案）。

四、主要内容的确定

规定了对适用于平衡重式叉车、前移式叉车、侧面式叉车、插腿式叉车、托盘堆垛车和三向堆垛车等叉车的月度、年度自行检查。

适用于对在河南省开封市行政区域内叉车使用单位根据特种设备使用管理规则和厂内机动车辆安全技术规程对在用叉车的自行检查规定，结合使用管理单位的实际情况，对在用叉车的月度、年度自行检查的项目、方法和要求、检查判定进行具体的描述和确定，最终起到指导使用单位对在用叉车的检查有规可循、安全合理、便于操作的目的。

五、采标情况

无。

- 重大意见分歧的处理

本标准征求意见稿是经多人多次讨论、协商、统一形成的，目前无重大分歧意见，同时欢迎相关领导、专家提出宝贵意见和建议，以完善标准，促进叉车使用单位自行检查技术要求的实施发展。

- 与国家法律法规和强制性标准的关系

本标准与现行法律、法规和强制性标准无冲突。

八、标准实施的建议

为使地方标准能更好地发挥指导作用，有效地规范开封叉车使用单位对叉车自行检查，提高维保质量水平，建议本标准通过后，尽快发布实施；做好宣传培训，使开封市范围内叉车使用单位掌握标准的各项要求，加强示范推广。对标准执行情况进行跟踪调查，及时发现标准执行中的各方面问题，不断修改完善，提升标准水平。

九、其他应予说明的事项

无。